|  | ЗАО «ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ» |
| --- | --- |

199106, г.Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 22-ая линия, д.3а телефон/факс: (812) 324-88-45, (812) 324-88-83, e-mail: texkom@peterstar.ru 142771, г.Москва, п.Мосрентген, территория завода «Мосрентген», корп.1.10 тел./факс: (495) 357-25-30, +7 (916) 250-78-81, e-mail: dortexkom@gmail.com www.dortexkom.ru • звонок по России: 8 (800) 222-88-45

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Домкрат путевой гидравлический ДГПТ-10-200

Домкрат путевой гидравлический ДГПТ-20-200

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ДГПТ-10.00.000 ПС

ДГПТ-20.00.000 ПС

Санкт-Петербург

2

ВВЕДЕНИЕ

Паспорт (совмещенный с руководством по эксплуатации и техническим описанием) содержит краткое описание домкрата путевого гидравлического ДГПТ-10-200 и ДГПТ-20-200 (изделие), его технические характеристики, правила эксплуатации и обслуживания, сведения о возможных неисправностях и методах их устранения, указания мер безопасности при работе.

Изготовитель оставляет за собой право, в связи с дальнейшим совершенствованием конструкции и внешнего вида домкрата, вносить отдельные изменения в конструкцию и внешний вид изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Домкрат путевой гидравлический ДГПТ-10-200 и ДГПТ-20-200 предназначен для подъема рельсов и рельсошпальной решетки на необходимую высоту в ходе работ по строительству, ремонту и текущему содержанию железнодорожного пути.

1.2 Изделие изготовлено для круглогодичной эксплуатации в условиях умеренного климата – исполнение «У» категория 1.1. ГОСТ 15150-69 при температурах окружающего воздуха от минус 40˚С до плюс 40˚С и относительной влажности до 100% (при температуре не выше 25˚С).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические характеристики домкрата путевого гидравлического ДГПТ-10-200 и ДГПТ-20-200 представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

| Наименование параметра | ДГПТ-10-200 | ДГПТ-20-200 |
| --- | --- | --- |
|  | Значение параметра | Значение параметра |
| Грузоподъёмность, тн | 10 | 20 |
| Максимальная высота подъёма, мм | 200 | 200 |
| Максимальное усилие на рукоятке, Н (кгс) | 196 (20) | 147 (15) |
| Рабочее масло | И-20А ГОСТ 20799-75 | И-20А ГОСТ 20799-75 |
| Габаритные размеры, мм высота ширина длина | 515 130 345 | 530 170 300 |
| Масса домкрата, кг | 13 | 24 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Гидравлический домкрат поставляется в собранном виде.

3.2. В комплект поставки входят, таблица 2.

Т а б л и ц а 2

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Домкрат путевой гидравлический ДГПТ-10-200/20-200 | 1 |
| Рукоятка-удлинитель | 1 |
| Паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

3

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Р и с . 1

4.1. Гидродомкрат состоит из сварного основания-подошвы с поршнем 1, по которому перемещается гидроцилиндр 2 с закрепленными на нем грузовыми опорами 3, ручки 4 для переноса домкрата, масляного бачка 5 с двухплунжерным гидронасосом и предохранительным клапаном, пробки залива масла 6, рукоятки с удлинителем для привода домкрата 7, вентиля спускного 8 с запорной иглой.

4.2. При работе домкрата рукояткой приводятся в возвратно-поступательное движение плунжера и масло из масляного бачка нагнетается в цилиндр. Происходит перемещение гидроцилиндра вверх и подъем рельсошпальной решетки. Возврат гидроцилиндра в исходное положение происходит при сбросе давления при повороте спускного вентиля.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Лица, выполняющие работу гидравлическим домкратом, должны знать его конструкцию, правила эксплуатации и требования по технике безопасности.

5.2. В процессе эксплуатации необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации железных дорог». «Правила техники безопасности и производственной санитарии при ремонте и содержании железнодорожного пути и сооружений». Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ. Инструкцию по сигнализации и другие действующие правила и инструкции связанные с обеспечением безопасности обслуживающего персонала. При работе с индустриальными маслами общего назначения, для заправки домкрата, руководствоваться требованиями безопасности, указанными в ГОСТ 20799.

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для подготовки к работе домкрата, необходимо:

6.1 Убедиться в наличии масла в гидросистеме и при необходимости долить до номинального уровня. При номинальном уровне масло должно быть по нижний край отверстия под пробку поз.6.

6.2. Убедиться в отсутствии воздуха в гидросистеме.

6.3. Проверить перемещение гидроцилиндра и грузовых опор вокруг своей оси для подведения под груз.

4

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Домкрат установить между шпалами на выровненный балласт так, чтобы одна из грузовых опор находилась под подошвой рельса.

7.2 При закрытом сливном клапане поз.8 с помощью рукоятки поз.7 произвести закачивание масла в гидроцилиндр и поднять рельсошпальную решетку.

7.3. При необходимости подъема рельсошпальной решетки на еще большую высоту выполнить следующие операции:

- подложить под подошву рельса прочные страховые подкладки;

- после поворота спускного вентиля на 1-2 оборота опустить гидроцилиндр, чтобы под подошву рельса можно было подвести следующую грузовую опору, закрыть вентиль и продолжить работу.

Необходимо помнить, что рабочий ход гидроцилиндра не должен превышать 200 мм.

7.4. Опускание рельсошпальной решетки произвести при открытом вентиле, предварительно убрав страховочные подкладки.

7.5. Переноску гидравлического домкрата осуществлять за ручку поз.4.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Ежедневный технический уход за гидродомкратом включает в себя очистку его от грязи, механических частиц и ГСМ, проверку внешним осмотром на отсутствие повреждений его деталей, трещин в сварочных швах, заливку и доливку масла при необходимости.

8.2. При  эксплуатации  домкрата  при  температуре  не  ниже  -10°С  применяется  масло  индустриальное

И-20А ГОСТ 20799-75, замена масла с промывкой гидросистемы.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Домкрат гидравлический ДГПТ-________ заводской номер _____________ соответствует техническим условиям ТУ 3186-001-46925602-2016 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления ___________________  201__ г.

Консервация произведена _____________ 201__ г.

Срок консервации 12 месяцев.

Упаковка произведена согласно требованиям, предусмотренным технической документацией.

Контрольный мастер ОТК  ____________________ .

Дата отгрузки потребителю  ___________________  201__ г.                    М.П.   _____________

5

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 3186-001-46925602-2016 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в ДГПТ-10.00.000 ПС и ДГПТ-20.00.000 ПС.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию , но не более 18 месяцев с момента отгрузки (сдачи, передачи) потребителю с завода-изготовителя.

10.3 В случае отсутствия сведений о дате отгрузки (сдачи, передачи) изделия потребителю, гарантия исчисляется с даты изготовления изделия.

10.4 Истечение гарантийного срока эксплуатации изделия означает прекращение гарантии изготовителя.

10.5 Устранение дефектов или замена дефектного изделия, а также доукомплектация некомплектного изделия в течение срока действия гарантии осуществляется изготовителем за свой счет.

10.6 Действие гарантии продлевается на время, в течение которого устраняется дефект изделия или проводилась его доукомплектация.  При замене изделия в целом гарантия исчисляется заново со дня замены.

10.7 Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу изделия в случае:

- использование его не по назначению;

- отсутствия свидетельства о приемке;

- ремонта изделия или замены сборочных единиц и деталей по усмотрению потребителя.

- изменения конструкции изделия, произведенного без согласования с изготовителем.

- использование гидравлического инструмента с техническими характеристиками несоответствующими требуемым параметрам.

10.8 Изготовитель не принимает претензий и не осуществляет гарантийный ремонт в случае:

- предъявления изделия в разобранном виде;

- отсутствие акта о рекламациях.

10.9 По вопросам гарантийного ремонта следует обращаться на завод-изготовитель по адресу: Российская Федерация, 199106, г.Санкт-Петербург, В.О., 22-я линия, д.3, ЗАО «Технические комплексы»; тел./факс: (812) 324-88-45, (812) 324-88-83; e-mail:  texkom@peterstar.ru.

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 Рекламации предъявляют заводу-изготовителю в случае обнаружения некомплектности изделия, дефектов деталей и сборочных единиц или выхода из строя изделия до истечения срока гарантии.

11.2 Организация, эксплуатирующая изделие, должна составить рекламационный акт, где следует указать:

- полное наименование организации, ее почтовый адрес, телефон, электронную почту;

- номер и дату выпуска изделия;

- характер (внешнее проявление) неисправности (отказа), наименование отказавшего элемента;

- режим работы и характер нагрузки;

- количество часов работы отказавшего элемента;

- принятые меры по устранению неисправности;

- дату обнаружения неисправности и дату оформления рекламации.

11.3 Рекламационный акт во всех случаях должен быть подписан руководителем эксплуатирующей организации и ответственным лицом, непосредственно обслуживающим изделие, а также представителем завода-изготовителя, в случае обнаружения дефектов деталей и сборочных единиц или выхода изделия из строя.

11.4 Рекламации, а также вызов представителя следует направлять предприятию изготовителю по адресу:

Российская Федерация, 199106, г.Санкт-Петербург, В.О., 22-я линия, д.3, ЗАО «Технические комплексы»; тел./факс: (812) 324-88-45, (812) 324-88-83; e-mail: texkom@peterstar.ru.

11.5 Вопросы послегарантийного ремонта, поставки запасных частей решаются в индивидуальном порядке с заводом-изготовителем на договорной основе.