|  | ЗАО «ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ» |
| --- | --- |

199106, г.Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 22-ая линия, д.3а телефон/факс: (812) 324-88-45, (812) 324-88-83, e-mail: texkom@peterstar.ru 142771, г.Москва, п.Мосрентген, территория завода «Мосрентген», корп.1.10 тел./факс: (495) 357-25-30, +7 (916) 250-78-81, e-mail: dortexkom@gmail.com www.dortexkom.ru • звонок по России: 8 (800) 222-88-45

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельсоразгонщик гидравлический РР-30

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

РР-30.00.000 ПС

Санкт-Петербург

2

ВВЕДЕНИЕ

Паспорт (совмещенный с руководством по эксплуатации и техническим описанием) содержит краткое описание гидравлического рельсоразгонщика РР-30 (изделие), его технические характеристики, правила эксплуатации и обслуживания, сведения о возможных неисправностях и методах их устранения, указания мер безопасности при работе.

Изготовитель оставляет за собой право, в связи с дальнейшим совершенствованием конструкции и внешнего вида рельсоразгонщика, вносить отдельные изменения в конструкцию и внешний вид изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Гидравлический рельсоразгонщик РР-30 предназначен для регулировки стыковых зазоров на рельсах всех типов при текущем содержании и ремонте железнодорожного пути.

1.2 Изделие изготовлено для круглогодичной эксплуатации в условиях умеренного климата – исполнение «У» категория 1.1. ГОСТ 15150-69 при температурах окружающего воздуха от минус 20˚С до плюс 40˚С и относительной влажности до 100% (при температуре не выше 25˚С).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические характеристики рельсоразгонщика РР-30 представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Максимальное усилие, развиваемое разгонщиком, кН (тс) | 294,0 (30) |
| Рабочий ход, мм | 100 |
| Номинальное рабочее давление, кг/см2 | 630 |
| Усилие на рукоятке гидравлического насоса, Н (кгс) | 147 (15) |
| Типы рельсов | Р50, Р65, Р70 |
| Возврат штоков | пружинный |
| Габаритные размеры, мм высота ширина длина | 390 260 970 |
| Масса, кг | 45 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Рельсоразгонщик РР-30 поставляется в собранном виде.

3.2. В комплект поставки входят, таблица 2.

Т а б л и ц а 2

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Рельсоразгонщик | 1 |
| Рукоятка | 1 |
| Клапан аварийный | 1 |
| Клин (левый и правый) | 2 |
| Комплект РТИ | 1 |
| Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 |

3

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Рельсоразгонщик гидравлический РР-30 заводской номер _____________ соответствует техническим условиям ТУ3620.016.64-15 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления ___________________  201__ г.

Консервация произведена _____________ 201__ г.

Срок консервации 12 месяцев.

Упаковка произведена согласно требованиям, предусмотренным технической документацией.

Контрольный мастер ОТК  ____________________ .

Дата отгрузки потребителю  ___________________  201__ г.                    М.П.   _____________

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ3620.016.64-15 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в Р-30.00.000 ПС.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию , но не более 18 месяцев с момента отгрузки (сдачи, передачи) потребителю с завода-изготовителя.

5.3 В случае отсутствия сведений о дате отгрузки (сдачи, передачи) изделия потребителю, гарантия исчисляется с даты изготовления изделия.

5.4 Истечение гарантийного срока эксплуатации изделия означает прекращение гарантии изготовителя.

5.5 Устранение дефектов или замена дефектного изделия, а также доукомплектация некомплектного изделия в течение срока действия гарантии осуществляется изготовителем за свой счет.

5.6 Действие гарантии продлевается на время, в течение которого устраняется дефект изделия или проводилась его доукомплектация.  При замене изделия в целом гарантия исчисляется заново со дня замены.

5.7 Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу изделия в случае:

- использование его не по назначению;

- отсутствия свидетельства о приемке;

- ремонта изделия или замены сборочных единиц и деталей по усмотрению потребителя.

- изменения конструкции изделия, произведенного без согласования с изготовителем.

- использование гидравлического инструмента с техническими характеристиками несоответствующими требуемым параметрам.

5.8 Изготовитель не принимает претензий и не осуществляет гарантийный ремонт в случае:

- предъявления изделия в разобранном виде;

- отсутствие акта о рекламациях.

5.9 По вопросам гарантийного ремонта следует обращаться на завод-изготовитель по адресу: Российская Федерация, 199106, г.Санкт-Петербург, В.О., 22-я линия, д.3, ЗАО «Технические комплексы»; тел./факс: (812) 324-88-45, (812) 324-88-83; e-mail:  texkom@peterstar.ru.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1 Рекламации предъявляют заводу-изготовителю в случае обнаружения некомплектности изделия, дефектов деталей и сборочных единиц или выхода из строя изделия до истечения срока гарантии.

6.2 Организация, эксплуатирующая изделие, должна составить рекламационный акт, где следует указать:

- полное наименование организации, ее почтовый адрес, телефон, электронную почту;

- номер и дату выпуска изделия;

- характер (внешнее проявление) неисправности (отказа), наименование отказавшего элемента;

- режим работы и характер нагрузки;

- количество часов работы отказавшего элемента;

- принятые меры по устранению неисправности;

- дату обнаружения неисправности и дату оформления рекламации.

6.3 Рекламационный акт во всех случаях должен быть подписан руководителем эксплуатирующей организации и ответственным лицом, непосредственно обслуживающим изделие, а также представителем завода-изготовителя, в случае обнаружения дефектов деталей и сборочных единиц или выхода изделия из строя.

6.4 Рекламации, а также вызов представителя следует направлять предприятию изготовителю по адресу:

Российская Федерация, 199106, г.Санкт-Петербург, В.О., 22-я линия, д.3, ЗАО «Технические комплексы»; тел./факс: (812) 324-88-45, (812) 324-88-83; e-mail: texkom@peterstar.ru.

6.5 Вопросы послегарантийного ремонта, поставки запасных частей решаются в индивидуальном порядке с заводом-изготовителем на договорной основе.