|  | ЗАО «ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ» |
| --- | --- |

199106, г.Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 22-ая линия, д.3 телефон/факс: (812) 324-88-45, (812) 324-88-83, e-mail: texkom@peterstar.ru 142771, г.Москва, п.Мосрентген, территория завода «Мосрентген», корп.1.10 тел./факс: (495) 357-25-30, +7 (916) 250-78-81, e-mail: dortexkom@gmail.com www.dortexkom.ru • звонок по России: 8 (800) 222-88-45

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шпалоподбойка ЭШП-12

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЭШП-12.00.000 ПС

Санкт-Петербург

2

ВВЕДЕНИЕ

Паспорт (совмещенный с руководством по эксплуатации и техническим описанием) содержит краткое описание шпалоподбойки электрической ЭШП-12 (изделие), её технические характеристики, правила эксплуатации и обслуживания, сведения о возможных неисправностях и методах их устранения, указания мер безопасности при работе.

Изготовитель оставляет за собой право, в связи с дальнейшим совершенствованием конструкции и внешнего вида шпалоподбойки, вносить отдельные изменения в конструкцию и внешний вид изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Электрическая шпалоподбойка вибрационного типа ЭШП-12 предназначена для уплотнения балласта под шпалами железнодорожного пути при всех видах ремонта и текущем содержании пути.

1.2 Изделие изготовлено для круглогодичной эксплуатации в условиях умеренного климата – исполнение «У» категория 1.1. ГОСТ 15150-69 при температурах окружающего воздуха от минус 40˚С до плюс 40˚С и относительной влажности до 100% (при температуре не выше 25˚С).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические характеристики шпалоподбойки электрической ЭШП-12 представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Вынуждающая сила дебаланса, Кн (кгс) | 2,6 (260) |
| Род тока | трехфазный, переменный |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,55 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
| Номинальная сила тока, А | 1,8 |
| Номинальный режим работы S3, % | 70 |
| Частота вращения вала электродвигателя, мин-1 | 2800 |
| Габаритные размеры, мм высота ширина длина | 1200 200 575 |
| Масса, кг | 18,5 |

2.2. Описание шпалоподбойки электрической ЭШП-12 представлены на рис.1.

3

Рис.1

1 – Корпус вибратора; 2 – Установочная плита; 3 – Крышка вибратора; 4 – Крышка клеммной колодки; 5 – Подбойник; 6 – Наконечник для щебня; 7 – Амортизатор резинометаллический (3 шт.); 8 – Выключатель пакетный;  9 – Рукоятка; 10 – Рама амортизационная; 11 – Прорезиненный ремень (2 шт.); 12 – Ручка резиновая; 13 – Кабель 4-х жильный; 14 – Кабельная вилка; 15 – Планка прижимная (2 шт.); 16 – Агрегат бензиновый АБ-4 (220 В, 3 ф.); 17 – Арматура кабельная АКЗО.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Шпалоподбойка поставляется в собранном виде.

3.2. В комплект поставки входят, таблица 2.

Т а б л и ц а 2

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Шпалоподбойка ЭШП-12 с наконечником по щебню, кабелем и кабельной вилкой | 1 |
| Паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

4

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Шпалоподбойка ЭШП-12 заводской номер _____________ соответствует техническим условиям ТУ3236.024.58-15 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления ___________________  201__ г.

Консервация произведена _____________ 201__ г.

Срок консервации 12 месяцев.

Упаковка произведена согласно требованиям, предусмотренным технической документацией.

Контрольный мастер ОТК  ____________________ .

Дата отгрузки потребителю  ___________________  201__ г.                    М.П.   _____________

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ3236.024.58-15 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в ЭШП-12.00.000 ПС.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию , но не более 18 месяцев с момента отгрузки (сдачи, передачи) потребителю с завода-изготовителя.

5.3 В случае отсутствия сведений о дате отгрузки (сдачи, передачи) изделия потребителю, гарантия исчисляется с даты изготовления изделия.

5.4 Истечение гарантийного срока эксплуатации изделия означает прекращение гарантии изготовителя.

5.5 Устранение дефектов или замена дефектного изделия, а также доукомплектация некомплектного изделия в течение срока действия гарантии осуществляется изготовителем за свой счет.

5.6 Действие гарантии продлевается на время, в течение которого устраняется дефект изделия или проводилась его доукомплектация.  При замене изделия в целом гарантия исчисляется заново со дня замены.

5.7 Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу изделия в случае:

- использование его не по назначению;

- отсутствия свидетельства о приемке;

- ремонта изделия или замены сборочных единиц и деталей по усмотрению потребителя.

- изменения конструкции изделия, произведенного без согласования с изготовителем.

- использование электрического инструмента с техническими характеристиками несоответствующими требуемым параметрам.

5.8 Изготовитель не принимает претензий и не осуществляет гарантийный ремонт в случае:

- предъявления изделия в разобранном виде;

- отсутствие акта о рекламациях.

5.9 По вопросам гарантийного ремонта следует обращаться на завод-изготовитель по адресу: Российская Федерация, 199106, г.Санкт-Петербург, В.О., 22-я линия, д.3, ЗАО «Технические комплексы»; тел./факс: (812) 324-88-45, (812) 324-88-83; e-mail:  texkom@peterstar.ru.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1 Рекламации предъявляют заводу-изготовителю в случае обнаружения некомплектности изделия, дефектов деталей и сборочных единиц или выхода из строя изделия до истечения срока гарантии.

6.2 Организация, эксплуатирующая изделие, должна составить рекламационный акт, где следует указать:

- полное наименование организации, ее почтовый адрес, телефон, электронную почту;

- номер и дату выпуска изделия;

- характер (внешнее проявление) неисправности (отказа), наименование отказавшего элемента;

- режим работы и характер нагрузки;

- количество часов работы отказавшего элемента;

- принятые меры по устранению неисправности;

- дату обнаружения неисправности и дату оформления рекламации.

5

6.3 Рекламационный акт во всех случаях должен быть подписан руководителем эксплуатирующей организации и ответственным лицом, непосредственно обслуживающим изделие, а также представителем завода-изготовителя, в случае обнаружения дефектов деталей и сборочных единиц или выхода изделия из строя.

6.4 Рекламации, а также вызов представителя следует направлять предприятию изготовителю по адресу:

Российская Федерация, 199106, г.Санкт-Петербург, В.О., 22-я линия, д.3, ЗАО «Технические комплексы»; тел./факс: (812) 324-88-45, (812) 324-88-83; e-mail: texkom@peterstar.ru.

6.5 Вопросы послегарантийного ремонта, поставки запасных частей решаются в индивидуальном порядке с заводом-изготовителем на договорной основе.